Instrukcja obsługi soczewek ClearKone®

Drodzy Pacjenci, poniższe informacje opracowane zostały w celu ułatwienia Państwu, jak tylko to możliwe, płynnego przejścia z noszenia sztywnych soczewek gazo-przepuszczalnych  na noszenie soczewek hybrydowych ClearKone®.

# Jak dbać o soczewki ClearKone®?

W celu utrzymania wysokiego komfortu noszenia, jak i dobrej jakości widzenia w hybrydowych soczewkach ClearKone®, ważnym jest ich systematyczne czyszczenie. Codziennie, po zdjęciu soczewek, należy czyścić je mechanicznie przed włożeniem do pojemników, w celu całonocnej dezynfekcji.

| 1. Do mycia mechanicznego i płukania soczewek hybrydowych należy stosować roztwór soli fizjologicznej nie zawierający konserwantów - w aptekach dostępne 5ml lub 10ml ampułki Soli Fizjologicznej - Natrium Chloratum. NIE WOLNO ANI PŁUKAĆ ANI PRZECHOWYWAĆ SOCZEWEK W WODZIE Z KRANU, DESTYLOWANEJ CZY TEŻ MINERALNEJ. |  |
| --- | --- |
| 2. Po zdjęciu, soczewkę należy umieścić na dłoni wypukłą częścią do dołu i nalać kilka kropli roztworu soli fizjologicznej. Następnie całą soczewkę delikatnie pocierać na dłoni opuszkiem palca wykonując ruchy okrężne, po czym obficie spłukać ją strumieniem roztworu soli fizjologicznej. Cała soczewka musi być dokładnie umyta i wypłukana. |  |
| 3. W celu dezynfekcji soczewek ClearKone® należy stosować płyn Aosept Plus lub inny płyn do pielęgnowania miękkich soczewek kontaktowych zalecony przez specjalistę dobierającego soczewki kontaktowe, a zawierający nadtlenek wodoru. Przed zastosowaniem płynu dezynfekcyjnego należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania danego płynu pielęgnacyjnego. |  |
| 4. Z płynem Aosept Plus można stosować tylko pojemnik dołączony do opakowania płynu Aosept Plus. W celu prawidłowego działania płynu, należy regularnie wymieniać pojemnik do przechowywania soczewek (nowy pojemnik z każdą nowo rozpoczętą butelką płynu). Nie należy dotykać szarego krążka znajdującego się w pojemniku. Minimalny czas dezynfekcji soczewek w płynie Aosept Plus, przed ich ponownym założeniem, wynosi 6 godzin. |
| 5. Zawsze z pojemnika należy wylewać zużyty płyn i przed kolejnym włożeniem soczewek nalewać świeżą porcję płynu. Nigdy nie wolno uzupełniać brakującej części płynu przez dolewanie świeżego płynu do zużytego. |
| 6. Do pielęgnowania soczewek przeznaczonych do korekcji stożka rogówki, SynergEyes zaleca stosowanie płynów nie zawierających konserwantów. |
| 7. Zawsze należy przestrzegać zaleceń ustalonych przez prowadzącego specjalistę. |

Jak należy zakładać soczewkę ClearKone®?

| 1. Przed założeniem soczewek należy dokładnie umyć ręce mydłem nie zawierającym substancji natłuszczających (np. lanoliny), a następnie starannie je osuszyć czystym, bezpyłowym ręcznikiem. |
| --- |
| 2. Wyjętą z pojemnika soczewkę należy umieścić na bezciśnieniowej ssawce, lub pomiędzy trzema palcami albo też dwoma palcami i trzymając poziomo napełnić po brzegi roztworem soli fizjologicznej nie zawierającym konserwantów. |  |
| 3. W celu uniknięcia powstania pęcherzy powietrza pod soczewką podczas jej zakładania, powinna być ona wypełniona po brzegi roztworem soli fizjologicznej. Ssawka ułatwia manewrowanie wypełnioną po brzegi soczewką, przez co może być ona sprawniej założona na oko. Powstanie pęcherzy powietrza pod soczewką można stwierdzić przez zaobserwowanie zniekształceń obrazu w obwodowej części pola widzenia. |  |
| 4. Soczewki najlepiej zakładać nad blatem stołu, na którym znajduje się płasko położone lustro. Podczas zakładania soczewki wzrok powinien być skierowany na lustro. Zakładanie należy rozpocząć od schylenia głowy połączonego z przyciągnięciem podbródka do klatki piersiowej. Nos powinien znajdować się w pozycji prostopadłej do blatu stołu. |  |
| 5. Powiekę górna należy przycisnąć przez rzęsy do krawędzi górnej oczodołu. Palcem serdecznym ręki trzymającej ssawkę, należy pociągnąć powiekę dolną i przez rzęsy docisnąć ją do dolnej krawędzi oczodołu, a następnie delikatnie założyć soczewkę na oko. |  |
| 6. Na skutek obecności soli fizjologicznej na powierzchni soczewki położenie jej na oku może odbyć się w sposób bardzo delikatny. BARDZO WAŻNYM JEST BY PODCZAS ZAKŁADANIA SOCZEWKA NIE BYŁA ZBYT MOCNO DOCIŚNIĘTA DO OKA. |  |

# Jak zdjąć soczewkę ClearKone®?

| Przed zdejmowaniem soczewki nie należy zakraplać oczu sztucznymi łzami ani roztworem soli fizjologicznej. Ważnym jest by ręce po umyciu, przed przystąpieniem do zdejmowania soczewki, były dokładnie wysuszone. Poprawi to siłę uchwytu soczewki za pomocą opuszków palców. |
| --- |
| 1. Palce: kciuk i wskazujący należy ułożyć tworząc kółko, a następnie obrócić rękę tak by kółko było ustawione poziomo. |  |
| 2. Patrząc na wprost lub lekko w górę położyć opuszki palców w dolnej części, przy brzegu soczewki (na godzinie szóstej) na miękkiej części soczewki. |  |
| 3. Następnie za pomocą zbliżania do siebie opuszków palców uszczypnąć dół soczewki, działając wystarczająco dużą siłą, by zmarszczyć jej brzeg. Zmarszczenie brzegu soczewki spowoduje dostanie się powietrza pod jej powierzchnię i uwolnienie jej z powierzchni oka. Uwolnioną w ten sposób soczewkę należy powoli pociągając za dolny brzeg zdjąć z oka. Nie wolno do zdejmowania soczewki używać paznokci, których wbicie w soczewkę spowoduje jej uszkodzenie. Dla uczących się zdejmowania soczewek Pań zaleca się spiłowanie paznokci (tipsów, żeli itp.) w celu uniknięcia uszkodzenia soczewki podczas nauki jej zdejmowania. |  |
| 4. Jeżeli palce staną się wilgotne po zdjęciu pierwszej soczewki, przed zdjęciem drugiej, należy je ponownie dokładnie osuszyć. |  |